## Slide 1: CCSv5.1软件的安装与应用
合肥工业大学-TI单片机联合实验室（MSP430 & Cortex-M）
作者：任保宏
指导老师：徐科军教授
联系方式：MSP_EXP430F5529@163.com

## Slide 2: 目录
CCSv5.1资源管理器应用
5
利用CCSv5.1导入已有工程
2
利用CCSv5.1调试工程
4
CCSv5.1的安装
1
利用CCSv5.1新建工程
3

## Slide 3
CCSv5.1的安装
（1）运行安装程序ccs_setup_5.1.1.00031.exe，当运行到“左图”处时，
选择Custom选项，进入手动安装选择通道。
（2）单击Next得到“右图”所示窗口，为了安装快捷，在此只选择支持
MSP430 Low Power MCUs的选项。单击Next，保持默认配置，继续安装。
左图 安装过程1
右图 安装过程2

## Slide 4
CCSv5.1的安装
（3）单击Finish，将运行CCS，弹出如右图所示窗口，打开“我的电脑”，在某一磁盘下，创建以下文件夹路径：-\MSP-EXP430F5529\Workspace，单击Browse，将工作区间链接到所建文件夹，不勾选“Use this as the default and do not ask again”。
左图 软件安装完成
右图 Workspace选择窗口

## Slide 5
CCSv5.1的安装
（4）单击OK，第一次运行CCS需进行软件许可的选择，如“左图”所示。
在此，选择CODE SIZE LIMITED(MSP430)选项，在该选项下，对于MSP430，CCS
免费开放16KB的程序空间；若您有软件许可，可以参考以下链接进行软件许可的认
证：http://processors.wiki.ti.com/index.php/GSG:CCSv5_Running_for_the_first_time ，
单击Finish，即可进入CCSv5.1 软件开发集成环境，如“右图”所示。
左图 软件许可选择窗口
右图 CCSv5软件开发集成环境界面

## Slide 6
利用CCSv5.1导入已有工程
（1）在此以实验一的工程为例进行讲解，首先打开CCSv5.1并确定工作区间：F\MSP-EXP430F5529\Workspace，选择File-->Import弹出图2.8对话框，展开Code Composer Studio选择Existing CCS/CCE Eclipse Projects。

## Slide 7
利用CCSv5.1导入已有工程
（2）单击Next得到“左图”对话框：
（3）单击Browse选择工程所在目录，在此，我们选择开发板实验程序LAB1文件夹，
得到“右图”；
（4）单击Finish即完成既有工程的导入。
左图 选择导入工程目录
右图 选择导入工程

## Slide 8
利用CCSv5.1新建工程
（1）首先打开CCSv5.1并确定工作区间，选择File-->New-->CCS Project弹出左图对话框；
（2）在Project name中输入新建工程的名称，在此输入myccs1；
（3）在Output type中有两个选项：Executable和Static library，在此保留：Executable。
（4）在Device部分选择器件的型号:在此Family选择MSP430；Variant选择MSP430X5XX
family，芯片选择MSP430F5529；Connection保持默认。
（5）选择空项目，然后单击Finish完成新项目的创建。
（6）创建的项目将显示在Project Explorer中，如“右图”所示：

## Slide 9
利用CCSv5.1新建工程
若已用其它编程软件（例如IAR），完成了整个工程的开发，该工程无法直接移
植入CCSv5.1，但可以通过在CCSv5中新建工程，并根据以下步骤新建或导入已有.h和.c文件，从而完成整个工程的移植。
（7）新建.h文件：在工程名上右键点击，选择New-->Header File得到“左图”对话框，
在Header file中输入头文件的名称，注意必须以.h结尾，在此输入myo1.h；
（8）新建.c文件：在工程名上右键单击，选择New-->source file得到“右图”对话框，
在Source file中输入c文件的名称，注意必须以.c结尾，在此输入my01.c；
左图 新建.h文件对话框
右图 新建.c文件对话框

## Slide 10
利用CCSv5.1新建工程
（9）导入已有.h或.c文件：在工程名上右键单击，选择Add Files得到“左图”对话框，找到所需导入的文件位置，单击打开，得到“右图”对话框，单击OK，导入完成。
左图 导入已有文件对话框
右图 添加或连接现有文件

## Slide 11
利用CCSv5.1调试工程
（1）首先导入LAB1工程，选择Project-->Build Project，将工程进行编译通过。
（2）单击绿色的 bug 按钮 进行下载调试，得到下图所示的界面。
调试窗口
程序窗口
控制台窗口
变量、观察及寄存器窗口
运行
停止
暂停
单步进入
(c语言调试)
单步跳过
(C语言调试)
单步退出
复位CPU
重新开始
刷新
单步跳过
(汇编语言调试)
单步进入
(汇编语言调试)

## Slide 12
利用CCSv5.1调试工程

## Slide 13
CCSv5.1资源管理器介绍及应用
（1） CCSv5.1具有很强大的功能，并且其内部的资源也非常丰富，利用其内部资源进行MSP430单片机开发，将会非常方便。现在演示CCSv5.1资源管理器的应用。如“左图”所示，通过Help-->Welcome to CCS打开CCSv5.1的欢迎界面，得到“右图”。
右图：TI欢迎窗口界面
左图：欢迎界面打开途径

## Slide 14
CCSv5.1资源管理器介绍及应用
（2）在“Packages”下拉菜单下选择ALL，进入CCSv5.1资源管理器，如“左图”所示。
（3）展开MSP430ware，如“右图”所示，其包含三个方面内容：MSP430单片机资源、开发装置资源以及MSP430资源库，它全面汇总了所有与MSP430MCU相关的设计资源。
右图：MSP430ware资源
左图:示例程序浏览器窗口

## Slide 15
CCSv5.1资源管理器介绍及应用
（4）展开MSP430单片机资源，得到下图所示的界面，展开MSP430F5XX/6XX，其中包含F5/6系列的用户指导、数据手册、勘误表以及示例代码。

## Slide 16
（5）展开Code Examples，在下拉选项上选择MSP430F552x，在右面窗口中，将得到MSP430F552x有关各内部外设的应用程序资源，如下图所示。若您打算在ADC模块的基础上，开发MSP430，首先可以选择一个有关ADC的工程，作为讲解，在此选择第二个工程：MSP430F55xx_adc_01.c。单击该工程名称，将会弹出一个对话框，选择单片机型号，在此选择MSP430F5529，单击OK。之后在工程浏览器中，可以看到导入的工程：MSP430F55xx_adc_01，您可以在此基础上进行单片机的开发。
CCSv5.1资源管理器介绍及应用

## Slide 17
CCSv5.1资源管理器介绍及应用
（6）展开Development Tools开发装置资源，得到下图所示的界面，其中包含MSP-EXP430F5529开发板资源。

## Slide 18
（7）单击User Experience Project (Code Limited)，在右面窗口中将得到如下图所示窗口。示例程序导入步骤分为四步，在保证开发板仿真器连接正确的前提下（在此利用开发板内置仿真器），单击第一步，将示例工程导入CCS，您将在资源浏览器中，看到导入的工程：MSP-EXP430F5529 User Experience_16KB，并且第一步和第三步后面蓝色的对号变亮。单击第二步，对示例工程进行编译，编译完成后，将发现第二步后面蓝色的对号变亮。单击第四步，将示例工程下载到开发板。
CCSv5.1资源管理器介绍及应用
将示例工程导入CCS
编译示例工程
调试器配置
下载示例工程

## Slide 19
CCSv5.1资源管理器介绍及应用
（7）展开Libraries资源库，得到如下图所示的界面，其中包含MSP430驱动程序库以及USB的开发资源包。“MSP430驱动程序库”为全新高级API，这种新型驱动程序库能够使用户更容易地对MSP430硬件进行开发；MSP430USB开发资源包包含了开发一个基于USB的MSP430项目所需的所有源代码和示例应用程序。